Otázky:

- Uveďte všechny tvary Fourierovy řady, které znáte

- Uveďte vztahy pro výpočet koeficientů reálné Fourierovy řady

- Uveďte vztah pro výpočet koeficientů komplexní Fourierovy řady

- Definujte efektivní hodnotu periodického průběhu proudu (napětí).

- Uveďte vztah pro výpočet efektivní hodnoty periodického průběhu proudu (napětí) daného Fourierovou řadou.

- Definujte činný výkon periodického neharmonického průběhu napětí a proudu obecného dvojpólu.

- Uveďte vztah pro výpočet činného výkonu periodického neharmonického průběhu napětí a proudu dvojpólu, je-li napětí i proud vyjádřeno Fourierovými řadami.

- Uveďte vztah pro výpočet jalového výkonu periodického neharmonického průběhu napětí a proudu dvojpólu, je-li napětí i proud vyjádřeno Fourierovými řadami.

- Uveďte vztah pro výpočet zdánlivého výkonu periodického neharmonického průběhu napětí a proudu dvojpólu, je-li napětí i proud vyjádřeno Fourierovými řadami.

- Uveďte vztah pro výpočet deformačního výkonu periodického neharmonického průběhu napětí a proudu dvojpólu.

- Popište jak lze dospět k Fourierově transformaci neperiodického signálu zobecněním vztahů pro komplexní Fourierovy řady periodických průběhů.

- Uveďte, pro které typy neperiodických signálů existuje jejich Fourierův obraz

- Popište postup, kterým lze podstatně rozšířit množinu funkcí transformovatelných Fourierovou transformací pomocí transformace Laplaceovy.

- Uveďte větu o obrazu derivace v Laplaceově transformaci.

- Uveďte větu o obrazu integrálu v Laplaceově transformaci.

- Vyjádřete impedanci lineárního pasivního dvojpólu protékaného harmonickým proudem  na němž je  v ustáleném stavu harmonické napětí .

- Vyjádřete impedanci obecného lineárního pasivního dvojpólu protékaného obecným průběhem proudu  na němž je napětí , je-li , .

- Vyjádřete admitanci lineárního pasivního dvojpólu protékaného harmonickým proudem  na němž je v ustáleném stavu harmonické napětí .

- Vyjádřete admitanci obecného lineárního pasivního dvojpólu protékaného obecným průběhem proudu  na němž je napětí , je-li , ..

- Vyjádřete napěťový přenos lineárního pasivního obvodu napájeného zdrojem napětí  , je-li jeho výstupní napětí v ustáleném stavu .

- Vyjádřete napěťový přenos lineárního pasivního obvodu napájeného zdrojem napětí   obecného průběhu, je-li jeho výstupní napětí . Předpokládejte, že   ,

- Nakreslete sériové náhradní zapojení nabitého kapacitoru tvořené impedancí a zdrojem počáteční podmínky.

- Nakreslete paralelní náhradní zapojení nabitého kapacitoru tvořené admitancí a zdrojem počáteční podmínky.

- Nakreslete sériové náhradní zapojení induktoru s počátečním proudem  tvořené impedancí a zdrojem počáteční podmínky.

- Nakreslete paralelní náhradní zapojení induktoru s počátečním proudem  tvořené admitancí a zdrojem počáteční podmínky.

- Uveďte vztahy mezi Laplaceovými obrazy napětí a proudu lineárního rezistoru.

- Uveďte vztahy mezi Laplaceovými obrazy napětí a proudu nabitého kapacitou.

- Uveďte vztahy mezi Laplaceovými obrazy napětí a proudu induktoru s počátečním proudem .

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí typu . Uveďte obecné řešení této rovnice a jeho modifikaci pro buzení konstantou (stejnosměrné zdroje) nebo harmonickou funkcí (sinusové zdroje).

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí typu . Uveďte obecné řešení této rovnice a jeho modifikaci pro buzení harmonickou funkcí (sinusové zdroje).

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí  . Najděte řešení této rovnice pro obecnou počáteční podmínku .

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí . Najděte řešení této rovnice, je-li .

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí . Uveďte obecné řešení této rovnice, má-li  charakteristická rovnice dva reálné různé kořeny , .

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí . Uveďte obecné řešení této rovnice, má-li  charakteristická rovnice jeden dvojnásobný kořen .

- Lineární obvod je popsán diferenciální rovnicí . Uveďte obecné řešení této rovnice, má-li  charakteristická rovnice dvojici komplexních kořenů .

- Pro lineární obvod obsahující m neslučitelných kapacitorů a n neslučitelných induktorů popište rozdíl mezi energetickými a matematickými počátečními podmínkami.

- Uveďte fyzikální význam přechodové charakteristiky lineárního obvodu.

- Vyjádřete obecně přechodovou charakteristiku lineárního obvodu jehož vstupní veličinou je  a výstupní veličinou .

- Vyjádřete přechodovou charakteristiku lineárního obvodu se vstupní veličinou  a výstupní veličinou  a uveďte možnosti jejího změření.

- Vyjádřete obecně impulzní charakteristiku lineárního obvodu jehož vstupní veličinou je  a výstupní veličinou .

- Popište impulzní charakteristiku lineárního obvodu se vstupní veličinou  a výstupní veličinou  a uveďte možnosti jejího změření.

- Jakou podmínku musí splňovat póly přenosové funkce, aby byla impulzní charakteristika ohraničenou funkcí (stabilní obvod)?

- Uveďte z jakých složek (typů funkcí) se může skládat impulzní charakteristika stabilního obvodu se soustředěnými parametry.

- Udejte vztah mezi přechodovou a impulsní charakteristikou téhož obvodu.

- Pro obvod s přenosem  uveďte obecné vztahy pro výpočet modulové a fázové frekvenční charakteristiky (vyjádření veličin na svislých osách uvedených charakteristik).

- Pro obvod s přenosem  nakreslete asymptotické vyjádření modulové a fázové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích.

- Pro obvod s přenosem  nakreslete asymptotické vyjádření modulové a fázové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích.

- Pro obvod s přenosem  nakreslete asymptotické vyjádření modulové a fázové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích.

- Pro obvod s přenosem  nakreslete asymptotické vyjádření modulové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích, má-li přenos 2 reálné záporné póly

- Pro obvod s přenosem  nakreslete asymptotické vyjádření modulové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích, má-li přenos 2 reálné záporné póly .

- Pro obvod s přenosem  nakreslete asymptotické vyjádření modulové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích, má-li přenos 2 reálné záporné póly .

- Pro obvod, jehož přechodová charakteristika je  nakreslete asymptotické vyjádření modulové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích.

- Pro obvod, jehož impulzní charakteristika je  nakreslete asymptotické vyjádření modulové a fázové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích.

- Určete obecně výstupní napětí obvodu popsaného pro napěťový přenos impulzní charakteristikou  , je-li dáno vstupní napětí .

- Určete obecně výstupní napětí obvodu popsaného pro napěťový přenos přechodovou charakteristikou  , je-li vstupní napětí . (Obdélníkový impulz délky ).

- Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení a odvoďte jeho základní rovnice.

- Napište vlnovou rovnici homogenního bezeztrátového vedení a uveďte její řešení.

- Dokažte, že libovolné funkce typu  jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení.

- Uveďte vztahy pro výpočet vlnového odporu a rychlosti šíření vln na homogenním bezetrátovém vedení při znalosti primárních parametrů vedení na jednotku délky ( L a C).

- Definujte činitel odrazu vln na styku dvou vedení s různými vlnovými odpory a udejte vztah pro jeho velikost.

- Definujte činitel prostupu vln na styku dvou vedení s různými vlnovými odpory a udejte vztah pro jeho velikost.

- Určete činitele odrazu na konci bezetrátového vedení zakončeného naprázdno a nakrátko.

- Určete činitele odrazu na konci bezetrátového vedení zakončeného odporem  rovným vlnovému odporu .