V. Teoretické otázky

- Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku.

- Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho jednotku.

- Vysvětlete rozdíl mezi elektrickým zařízením a jeho modelem, tj. elektrickým obvodem, uveďte základní klasifikaci obvodů z hlediska velikosti signálu a rychlosti časových změn.

- Popište první Kirchhoffův zákon pro elektrické obvody a uveďte příklad jeho použití.

- Popište druhý Kirchhoffův zákon pro elektrické obvody a uveďte příklad jeho použití.

- Vyjádřete Ohmův zákon pro odporový dvojpól a uveďte vztah pro výpočet odporu vodiče s konstantním průřezem. Definujte jednotku odporu.

- Definujte okamžitou hodnotu výkonu libovolného dvojpólu a uveďte její vyjádření pomocí napětí a proudu. Pro lineární odporové obvody uveďte vyjádření výkonu pomocí odporu a pouze napětí nebo pouze proudu.

- Definujte periodický průběh napětí a proudu a uveďte vztah pro jejich střední hodnotu za celou periodu.

- Uveďte vztahy pro střední hodnoty střídavých napětí a proudů.

- Definujte efektivní hodnotu periodického průběhu napětí a proudu a uveďte vztah pro její výpočet.

- Vypočítejte střední a efektivní hodnotu harmonického proudu s amplitudou .

- Vypočítejte střední a efektivní hodnotu střídavého obdélníkového proudu s amplitudou .

- Vypočítejte střední hodnotu střídavého proudu se symetrickým trojúhelníkovým průběhem s amplitudou .

- Popište základní aktivní prvky elektrických obvodů.

- Popište základní pasivní prvky elektrických obvodů.

- Nakreslete obvodové modely skutečných lineárních zdrojů elektrické energie a uveďte jejich voltampérové charakteristiky.

- Vypočtěte časový průběh napětí na lineárním induktoru s indukčností L protéká-li jím proud

- Vypočtěte a nakreslete časový průběh napětí na lineárním induktoru s indukčností L protéká-li jím proud trojúhelníkového průběhu podle obrázku.

- Vypočtěte časový průběh napětí na lineárním kapacitoru s kapacitou C protéká-li jím proud  a bylo-li jeho počáteční napětí .

- Vypočtěte a nakreslete časový průběh napětí na lineárním kapacitoru s kapacitou C protéká-li jím proud obdélníkového průběhu podle obrázku, bylo-li jeho počáteční napětí .

- Vypočtěte a nakreslete časový průběh proudu lineárním induktorem; s indukčností L je-li připojen na napětí trojúhelníkového průběhu podle obrázku, byla-li jeho počáteční hodnota .

- Uveďte vztahy pro výpočet odporu sériového a paralelního spojení n rezistorů. Určete odpor sériového a paralelního spojení dvou rezistorů o odporech .

- Uveďte vztahy pro výpočet kapacity sériového a paralelního spojení n kapacitorů. Určete kapacitu sériového a paralelního spojení dvou kapacitorů o kapacitách .

- Uveďte vztahy pro výpočet indukčnosti sériového a paralelního spojení n induktorů bez vzájemné magnetické vazby. Určete indukčnost dvou induktorů o indukčnostech spojených sériově a paralelně.

- Nakreslete zapojení děliče napětí tvořeného dvěma rezistory  a odvoďte vztahy pro jeho výstupní napětí naprázdno.

- Nakreslete zapojení děliče proudu tvořeného dvěma rezistory  a odvoďte vztahy pro jeho proudy.

- Nakreslete zapojení tří rezistorů do hvězdy a ekvivalentní zapojení do trojúhelníka. Odvoďte vztahy pro parametry ekvivalentního trojúhelníka.

- Nakreslete zapojení tří rezistorů do trojúhelníka a ekvivalentní zapojení do hvězdy. Odvoďte vztahy pro parametry ekvivalentní hvězdy.

- Nakreslete Théveninovo a Nortonovo náhradní zapojení lineárního aktivního odporového dvojpólu a uveďte způsob výpočtu jejich parametrů.

- Vysvětlete na příkladu metodu postupného zjednodušování pro analýzu jednoduchých lineárních odporových obvodů.

- Vyslovte princip superpozice v elektrických obvodech a uveďte na příkladu jeho použití pro analýzu lineárních odporových obvodů.

- Jakým odporem  je nutno zatížit zdroj napětí  s vnitřním odporem , aby výkon v zátěži  byl maximální? Vypočítejte maximální výkon, který lze z daného zdroje získat a účinnost pro tento případ.

- Pro harmonický průběh napětí   definujte fázory v měřítku maximálních i efektivních hodnot. Uveďte vztahy pro zpětnou transformaci fázorů  a  do prostoru časových průběhů.

- Uveďte větu o linearitě fázorové transformace a dále vztahy pro fázory derivovaných a integrovaných časových průběhů.

- Popište vztahy mezi časovými průběhy napětí a proudů pro základní pasivní prvky elektrických obvodů v harmonickém ustáleném stavu. Uvedené časové průběhy napětí a proudu znázorněte graficky.

- Popište vztahy mezi mezi fázory napětí a proudů pro základní pasivní prvky elektrických obvodů v harmonickém ustáleném stavu. Uvedené fázory napětí a proudu znázorněte graficky.

- Definujte pojem impedance a admitance obecného lineárního pasivního dvojpólu a uveďte jejich vyjádření ve složkovém i v exponenciálním tvaru.

- Vyjádřete ve složkovém i v exponenciálním tvaru admitanci dvojpólu, jehož impedance je .

- Vyjádřete ve složkovém i v exponenciálním tvaru impedanci dvojpólu, jehož admitance je .

- Odvoďte vztahy pro výpočet impedance sériového spojení n lineárních pasivních dvojpólů o impedancích .

- Odvoďte vztahy pro výpočet admitance paralelního spojení n lineárních pasivních dvojpólů o admitancích .

- Určete impedanci sériového spojení dvou impedancí  a  (výsledek uveďte v exponenciálním tvaru).

- Určete impedanci paralelního spojení dvou impedancí  a  (výsledek uveďte v exponenciálním tvaru).

- Určete admitanci sériového spojení dvou admitancí  a  (výsledek uveďte v exponenciálním tvaru).

- Určete admitanci paralelního spojení dvou admitancí  a  (výsledek uveďte v exponenciálním tvaru).

- Definujte pojem přenosu napětí pro lineární obvod, jehož vstupní napětí je  a výstupní napětí

- Uveďte Théveninův a Nortonův teorém pro lineární aktivní dvojpóly v harmonickém ustáleném stavu.

- Popište princip a zásady kreslení fázorových digramů lineárních obvodů v harmonickém ustáleném stavu.

- Definujte činný výkon dvojpólu v harmonickém ustáleném stavu a odvoďte vzorec pro jeho výpočet.

- Definujte jalový výkon dvojpólu v harmonickém ustáleném stavu a uveďte vzorec pro jeho výpočet.

- Definujte zdánlivý výkon dvojpólu v harmonickém ustáleném stavu a uveďte vzorec vyjadřující jeho souvislost s činným a jalovým výkonem.

- Definujte účiník střídavého proudu a uveďte vztah pro jeho výpočet v harmonickém ustáleném stavu. Jak lze určit účiník z naměřeného činného a jalového výkonu?

- Uveďte vztahy pro výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu dvojpólu, jehož napětí a proud jsou vyjádřeny pomocí fázorů.

- Definujte souměrnou trojfázovou soustavu napětí  a popište ji v časové oblasti i v prostoru fázorů.

- Vysvětlete pojem sled fází. Uveďte jak se změní chování některých elektrických zařízení při změně sledu fází a popište, jak lze sled fází zjistit měřením.

- Nakreslete spojení tří zdrojů tvořících souměrnou trojfázovou soustavu do hvězdy. Nakreslete odpovídající topografický fázorový diagram a vyznačte v něm fázová i sdružená napětí. Uveďte vztahy mezi všemi fázovými i sdruženými napětími.

- Souměrný trojfázový zdroj spojený do hvězdy je zatížen nesouměrnou zátěží tvořenou třemi různými impedancemi spojenými rovněž do hvězdy. Střední uzly obou hvězd jsou propojeny. Nakreslete uvedené zapojení a vypočtěte obecně fázor proudu  protékajícího nulovým vodičem.

- Souměrný trojfázový zdroj spojený do hvězdy je zatížen nesouměrnou zátěží tvořenou třemi různými impedancemi spojenými rovněž do hvězdy. Střední uzly obou hvězd nejsou propojeny. Nakreslete uvedené zapojení a vypočtěte obecně fázor napětí  mezi středním uzlem zátěže a středním uzlem zdroje.

- Souměrný trojfázový zdroj spojený do trojúhelníka je zatížen nesouměrnou zátěží tvořenou třemi různými impedancemi spojenými rovněž do trojúhelníka. Nakreslete uvedené zapojení a vypočtěte obecně fázory síťových proudů  jako funkci sdružených napětí a impedancí zátěže.

- Uveďte vztahy pro výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu v souměrných trojfázových soustavách.

- Souměrný trojfázový zdroj spojený do hvězdy je zatížen nesouměrnou zátěží tvořenou třemi různými impedancemi spojenými rovněž do hvězdy. Střední uzly obou hvězd nejsou propojeny. Nakreslete uvedené zapojení a a uveďte obecné vztahy pro výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu.

- Souměrný trojfázový zdroj spojený do trojúhelníka je zatížen nesouměrnou zátěží tvořenou třemi různými impedancemi spojenými rovněž do trojúhelníka. Nakreslete uvedené zapojení a uveďte obecné vztahy pro výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu.

- Dva induktory vázané společným magnetickým tokem jsou v harmonickém ustáleném stavu. Uveďte vztahy pro výpočet fázorů napětí na obou induktorech jako funkce fázorů proudů obou induktorů.

- Dva induktory vázané společným magnetickým tokem jsou v harmonickém ustáleném stavu. Uveďte vztahy pro výpočet fázorů proudů obou induktorů jako funkce fázorů napětí na obou induktorech.

- Nakreslete a popište základní typy ideálních lineárních řízených zdrojů. Uveďte náhradní zapojení skutečného lineárního řízeného zdroje.